Z a m a w i a j ą c y

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca

tel.: 447106176. faks: 447105220

e-mail: ug@rzeczyca.pl

www.rzeczyca.pl

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA SOŁECTW BOBROWIEC, RZECZYCA NOWA, RZECZYCA GMINA RZECZYCA

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr sprawy: UG-RO.271.2.2017.JA

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydawanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

10 lutego 2017 r.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca

tel. (44) 710 – 51-11, faks: (44) 710 – 52- 20,

www.rzeczyca.pl

e-mail ug@rzeczyca.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm., dalej jako Pzp), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

  - Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Pzp.

  - Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej jako: SIWZ) została opracowana przy uwzględnieniu m.in.:

- Pzp,

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),

- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254),

- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich    (Dz. U. z 2015r., poz. 2263),

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

- Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca.

- Zamówienie obejmuje  etap I, etap II, etap V oraz etap XI inwestycji.

- Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamówienie podzielone zostało na:

Część I – I etap inwestycji,

Część II – II etap inwestycji,

Część III – V etap inwestycji,

Część IV – XI etap inwestycji.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, większą liczbę części bądź wszystkie części. Oferta złożona na daną część musi obejmować cały zakres prac przewidywanych w SIWZ dla danej części.

- W zakres zadania wchodzą następujące roboty wyodrębnione w ramach:

I etapu inwestycji:

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne i przygotowawcze

- roboty montażowe

- przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej roboty ziemne

- przyłącza kanalizacji sanitarnej roboty montażowe

- roboty drogowe

- próby wodne szczelności kanałów

- kamerowanie rur z wydrukiem i zapisem na nośniku informatycznym

II etapu inwestycji:

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne i przygotowawcze

- roboty montażowe

- przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej roboty ziemne

- przyłącza kanalizacji sanitarnej roboty montażowe

- roboty drogowe

- próby wodne szczelności kanałów

- kamerowanie rur z wydrukiem i zapisem na nośniku informatycznym

- pompownia ścieków

- wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków (linii kablowej zalicznikowej)

V etapu inwestycji:

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne i przygotowawcze

- roboty montażowe

- przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej roboty ziemne

- przyłącza kanalizacji sanitarnej roboty montażowe

- roboty drogowe

- próby wodne szczelności kanałów

- kamerowanie rur z wydrukiem i zapisem na nośniku informatycznym

- pompownie ścieków

- wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków (linii kablowych zalicznikowych)

XI etapu inwestycji:

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne i przygotowawcze

- roboty montażowe

- przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej roboty ziemne

- przyłącza kanalizacji sanitarnej roboty montażowe

- roboty drogowe

- próby wodne szczelności kanałów

- kamerowanie rur z wydrukiem i zapisem na nośniku informatycznym

- pompownia ścieków

- wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków (linii kablowej zalicznikowej)

- SIEĆ GŁÓWNA:

I etap inwestycji:

Sieć grawitacyjna z rur PVC Ø 315mm: 2013,00 mb

II etap inwestycji:

Sieć grawitacyjna z rur PVC Ø 250mm: 360,07 mb

Sieć grawitacyjna z rur PVC Ø 200mm: 2410,58 mb

Rurociągi ciśnieniowe z rur PVC Ø 110 mm: 2089,27 mb

V etap inwestycji:

Sieć grawitacyjna z rur PVC Ø 200mm: 794,57 mb

Rurociągi ciśnieniowe z rur PVC Ø 90 mm: 363,50 mb

XI etap inwestycji:

Sieć grawitacyjna z rur PVC Ø 200mm: 1416,81 mb

Rurociągi ciśnieniowe z rur PVC Ø 90 mm: 274,19 mb

- PRZYŁĄCZA

I etap inwestycji:

Kanały z rur PVC Ø 160 mm: 122,75 mb

II etap inwestycji:

Kanały z rur PVC Ø 160 mm: 714,09 mb

V etap inwestycji:

Kanały z rur PVC Ø 160 mm: 222,75 mb

XI etap inwestycji:

Kanały z rur PVC Ø 160 mm: 507,42 mb

- PRZEPOMPOWNIE

PS3 Rzeczyca, ul. Łąkowa – Etap II

PS5 Rzeczyca ul. Zacisze – Etap V

PS6 Rzeczyca ul. Zacisze – Etap V

PS2 Rzeczyca ul. Hubala – Etap XI

- Szczegółowy zakres robót objęty przetargiem zawarty jest w dokumentach:

1) Projekcie budowlanym

2) Projekcie technicznym (w tym w zakresie przedstawionym na planie zagospodarowania na rysunkach: scan_04990_Bobrowiec (1).pdf, scan_04982_Łąkowa (1).pdf, scan_04984_Zacisze (1).pdf, scan_04985_Zacisze (1).pdf, scan_04986_Łąkowa (1).pdf, scan_04988_Łąkowa (1).pdf, scan_04989_Długa (1).pdf, scan_04993_Długa (1).pdf, scan_04994_Długa (1).pdf, scan_04996_Długa (1).pdf, Mapa 6.30P2007-Arkusz 8.1.pdf 820x297 (2).pdf, Mapa 6.30P2007-Arkusz 8.pdf 1210x297 (2).pdf, Mapa 6.30P2007-Arkusz 9.pdf 2210x297 (2).pdf, Mapa 6.30P2007-Arkusz 10.pdf 2210x297 (2).pdf , obejmujących odcinki sieci kanalizacji sanitarnej stanowiące następujące etapy zadania:

Etap I:

Sieć główna kanał grawitacyjny Ø300 do S210 do S20 wraz z przyłączami

Etap II

Sieć główna kanał grawitacyjny Ø250 od S20 do S26 wraz z przyłączami

Sieć główna kanał grawitacyjny Ø200 od S26 do S58 wraz z przyłączami

Sieć główna kanał ciśnieniowy Ø110 od SR3 do T11

Sieć główna kanał ciśnieniowy Ø110 do T11 do T1 i PS3

Sieć główna kanał grawitacyjny Ø200 od S58 do S105 wraz z przyłączami

Sieć główna kanał grawitacyjny Ø200 od T11 do S147 wraz z przyłączami

Siec główna kanał ciśnieniowy Ø90 od PS5 do SR5

Etap V

Sieć główna kanał grawitacyjny Ø200 od S146.1 do PS5 wraz z przyłączami

Sieć główna kanał grawitacyjny Ø200 od S146 do S127 wraz z przyłączami

Etap XI

Sieć główna kanał grawitacyjny Ø200 od S146 do PS2 wraz z przyłączami

Sieć główna kanał grawitacyjny Ø200 od PS2 do S177 wraz z przyłączami

Sieć główna kanał ciśnieniowy Ø90 od SR2 do PS2

Sieć główna kanał grawitacyjny Ø200 od SR2 do S186 wraz z przyłączami

3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

4) Przedmiarach robót (Przedmiar cz. elektryczna PS5 ul. Zacisze.pdf, Przedmiar cz. elektryczna PS6 ul.Łąkowa,Zacisze.pdf, Przedmiar cz.elektrycznaPS2 ul. Hubala.pdf, Przedmiar cz.elektrycznaPS3 ul. Długa.pdf, Przedmiar Etap I.pdf, Przedmiar Etap II.pdf, Przedmiar Etap V.pdf, Przedmiar Etap XI.pdf)

CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

CPV 45315300-1 – instalowanie linii elektrycznych

- W SIWZ oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy rozpatrywać z wyrazem ,, lub równoważne’’ albo ,,nie gorsze niż’’. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach, przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał ( wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały ( wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające  jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą wcześniej być zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności  polegające na:  wykonywaniu robót ziemnych wykonywanych koparkami przedsiębiernymi, wykonywaniu odwiertów maszyną do odwiertów poziomych  oraz układaniu kanałów i rurociągów z rur PCV.

8.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

8.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8.3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

8.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI

Rozpoczęcie: Zamawiający wymaga rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni   od dnia przekazania placu budowy;

Zakończenie :  do dnia 30 czerwca 2018 r.

We wskazanym terminie Wykonawca jest obowiązany do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i pozwoleniem na budowę).

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiego oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie następujących warunków dotyczących:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1). SIWZ

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dla części I

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 1.600.000,00 zł,

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w kwocie co najmniej 1.600.000,00 zł.

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1). SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VII 2.2) a) i b) SIWZ.

Dla części II

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 2.600.000,00zł,

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w kwocie co najmniej : 2.600.000,00 zł.

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1). SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VII 2.2) a) i b) SIWZ.

Dla części III

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 900.000,00 zł,

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w kwocie co najmniej : 900.000,00 zł.

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1). SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VII 2.2) a) i b) SIWZ.

Dla części IV

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 1.400.000,00 zł,

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w kwocie co najmniej : 1.400.000,00 zł.

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1). SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VII 2.2) a) i b) SIWZ.

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o zamówienie na kilka bądź wszystkie części zamówienia Wykonawca zobligowany jest do wykazania spełnienia warunków dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej w wysokościach stanowiących sumę warunków dla części zamówienia, o które ubiega się Wykonawca.

  - zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dla Części I

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami o wartości robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynoszącej w ramach jednej budowy co najmniej  1.000.000,00 zł

- dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (na stanowisko kierownika budowy);

- potwierdzenia spełniania tych warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1) SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VII 2.2) c) i d) SIWZ.

Dla Części II

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami o wartości robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynoszącej w ramach jednej budowy co najmniej 1.500.000,00 zł

- dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (na stanowisko kierownika budowy);

  - potwierdzenia spełniania tych warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1) SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VII 2.2) c) i d) SIWZ.

Dla Części III

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami o wartości robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynoszącej w ramach jednej budowy co najmniej 600.000,00 zł

- dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (na stanowisko kierownika budowy);

  - potwierdzenia spełniania tych warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1) SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VII 2.2) c) i d) SIWZ.

Dla Części IV

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami o wartości robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynoszącej w ramach jednej budowy co najmniej 900.000,00 zł

- dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (na stanowisko kierownika budowy);

- potwierdzenia spełniania tych warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1) SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VII 2.2) c) i d) SIWZ.

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o zamówienie na kilka bądź wszystkie części zamówienia Wykonawca zobligowany jest do wykazania spełnienia warunków dotyczących sytuacji technicznej i zawodowej kumulatywnie dla części zamówienia, o które ubiega się Wykonawca, np. w sytuacji ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na dwie części  zamówienia Wykonawca winien wykazać, że:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami; Wartość robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych winna wynosić tyle ile wskazuje warunek postawiony dla danej części zamówienia;

- dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych odpowiednich dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VII SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca powinien załączyć do oferty wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VII 2. 1) SIWZ.

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ – części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeśli Wykonawca do realizacji zamówienia nie zatrudni podwykonawców nie jest zobowiązany do załączenia do oferty Załącznika nr 6 do SIWZ.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5 PZP

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

(podstawa prawna art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wskazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

(podstawa prawna art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp)

- który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo należycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 5 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania

(podstawa prawna art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

Uwaga: Zamawiający  korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Procedura ta polega na tym, że zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia). W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

- Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

- w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

- kosztorys ofertowy

- Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

  - wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

  - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów;

  - pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

  - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia;

  - oświadczenia czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy poprzez podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (zgodnie z art. 26b ust. 1 Pzp).

Jako że niniejsze zamówień na roboty budowlane  będzie wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług ((zgodnie z art. 26b ust. 1 Pzp).

- Dokumenty które należy złożyć zgodnie z art. 26 ust. 2  Pzp (na wezwanie Zamawiającego):

- WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.1 PKT3 USTAWY PZP – BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.1 PKT 1 USTAWY PZP – SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

- Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

- Wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencję bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

- Wykaz osób (załącznik nr 9 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

- DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

  - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII 2. 1) a)  przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia pkt VII 2. 1) a).

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart 24  ust. 1 pkt 23 Pzp zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

- W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty wymienione w pkt VII 1 2), VII 2. 1), VII 3, VII 4 składa każdy               z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się       o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń, których formularze stanowią załączniki do SIWZ zaleca się ich sporządzenie według tych formularzy. Zamawiający dopuszcza składanie alternatywnych co do formy dokumentów o treści zgodnej z wymaganiami SIWZ.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.rzeczyca.pl.

- Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

- Do kontaktu z Wykonawcą uprawnieni są:

- Joanna Anteczek – e-mail: j.anteczek@rzeczyca.pl - w zakresie procedury,

- Urszula Wieszkowska – e-mail: u.wieszkowska@rzeczyca.pl – w zakresie przedmiotu zamówienia,

Zamawiający urzęduje w następujących dniach roboczych i godzinach:

- w poniedziałek od 7.45 do 17.00, wtorek-piątek 7.45- 15.45

Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań oraz wyjaśnienia zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

- Ustala się wadium dla:

Części I w wysokości: 40.000,00 zł., słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100.

Części II w wysokości: 65.000,00 zł., słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100.

Części III w wysokości: 22.000,00 zł., słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100.

Części IV w wysokości: 34.000,00, słownie: trzydzieści cztery tysiące 00/100.

- Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie:

1) w pieniądzu,

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych ,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 16  8985 0004 0020 0210 3961 0012 z adnotacją: „wadium – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca  część: ………………..”

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Wadium złożone w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

- Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

- W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp.

- W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przez upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty jako najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, w języku polskim                  i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.

- Oferent podaje w ofercie ceny w walucie – złoty polski.

- Do oferty należy dołączyć wymagane w SIWZ załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń, których formularze stanowią załączniki do SIWZ zaleca się ich sporządzenie według tych formularzy.

- Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

- Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zalecane jest sporządzenie oferty na komputerze.

- Ofertę należy sporządzić w taki sposób, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem.

- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią, opatrzonej nazwą Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Oferta na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca” -  część ……………..”

Nie otwierać przed dniem 27.02.2017 r. przed godz. 10.30.”

- Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć odpowiednio dokumenty potwierdzające to uprawnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez notariusza                  i dokumenty, z których wynika upoważnienie do udzielenia tego pełnomocnictwa w imieniu Wykonawcy.

- Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz opatrzonej pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” oferty na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca ”

Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

- Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia  16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie opisanej „Tajemnica Przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 27.02.2017 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczycy  ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2017 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Rzeczycy                          ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca  pok. nr 2,

- Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie ogłosi:

- nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cenę ofertową obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia.

- O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu.

- Informacje, o których mowa w pkt 3, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej www.bip.rzeczyca.pl.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia z uwzględnieniem wszystkich pozycji ujętych w przedmiarze i SIWZ, podatku od towarów i usług /VAT/ oraz koszty nie wymienione w SIWZ i innych dokumentach, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględnić wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w celu obliczenia ceny sporządza i dołącza do oferty kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót załączonych do SIWZ.

- Cena ofertowa winna być podana słownie i cyfrowo z wyodrębnionym podatkiem VAT. Należyty podatek VAT ( w cenie ofertowej) naliczyć należy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Całkowita cena oferty brutto musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY

- Oferty   Wykonawców  niewykluczonych   oraz   nieodrzucone  będą  oceniane  - dla każdej z części zamówienia z osobna - według   następujących kryteriów i wag:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium [%] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % = 60 pkt |
| 2. | Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia | 30%=30 pkt |
| 3. | Doświadczenie zawodowe kierownika budowy | 10%=10 pkt |

- Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:

C min

C = ------------------- x 60 pkt

C o

gdzie: C min – cena brutto oferty z najniższą ceną brutto (zł)

C o – cena brutto (zł) oferty ocenianej

CENA oceniana w niniejszym kryterium to całkowita cena oferty

Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W tym kryterium można maksymalnie uzyskać  60 punktów.

- Kryterium „Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia”

W kryterium „Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia”(G) oferta może uzyskać maksymalnie 30 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 30 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia, pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym wzorem:

Go

G = ------------------- x 30 pkt

G max

gdzie: G o – największa liczba miesięcy gwarancji spośród złożonych ofert

C o – liczba miesięcy gwarancji oferty ocenianej

Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W tym kryterium można maksymalnie uzyskać  30 punktów.

Gwarancja nie może być krótsza niż okres 60 m-cy na całość zamówienia określonego w SIWZ. Zaoferowanie terminu krótszego spowoduje odrzucenie oferty z uwagi na treść niezgodną z postanowieniami niniejszej SIWZ. Przy ustalaniu punktacji za niniejsze kryteriów uwzględniane będą zaoferowane pełne miesiące gwarancji. Maksymalnie punktowanym terminem gwarancji będzie termin 84 miesięcy.

- Kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika budowy”

W kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika budowy” (D) oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 10 pkt, otrzyma oferta, w której  kierownik budowy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie uczestniczył - w charakterze kierownika budowy,  kierownika robót instalacyjnych lub inspektora nadzoru - w największej liczbie inwestycji, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami o wartości robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynoszącej w ramach jednej budowy co najmniej 600.000,00 zł,

pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym opisem:

Do

D = ------------------- x 10 pkt

D max

gdzie: D o – największa liczba inwestycji, w których uczestniczyła wskazana osoba w ofercie ocenianej

D max – największa liczba inwestycji, w których uczestniczyła wskazana osoba wśród ofert złożonych

Wykonawca w celu wskazania ilości inwestycji, na których osoba wskazana pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru dołączy do formularza ofertowego załącznik nr 1.1. do SIWZ.

Ocena zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru:

P = C + G +D

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena ”

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji jakości przedmiotu           zamówienia”

D- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika budowy”

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt  1.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,  nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności,   o których mowa w art. 25 ust.1

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) i 4) na stronie internetowej – bip.rzeczyca.pl

- Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 6, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie powiadomi Wykonawców oraz  umieści na stronie internetowej www.bip.rzeczyca.pl

- W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poda termin zawarcia umowy.

- Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych formalności przed zawarciem umowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa dotycząca realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny brutto w jednej z następujących formach:

    - pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy;

    - poręczeniach bankowych;

    - poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

    - gwarancjach bankowych

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - W przypadku gdy  zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:

- nazwę Wykonawcy i jego siedzibę ( adres),

- nazwę Beneficjenta i jego siedzibie ( Zamawiającego) tj. Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska2, 97-220 Rzeczyca

- nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja,

- sformułowania zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie bezgotówkowej wówczas Wykonawca dołączy do oferty przed podpisaniem umowy oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.  Z treści w/w dokumentu musi wynikać, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty zabezpieczenia, zgodnie z warunkami przetargu, następuje bezwarunkowa i nieodwołalna wypłata należności do zapłacenia których, na rzecz Zamawiającego jest zobowiązany Wykonawca.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane za wyłączeniem 30 % kwoty zabezpieczenia pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, którą to kwotę Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

- Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ wzór  umowy.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania, Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy tj. odwołanie w zakresie wskazanym w art. 180 ust. 2 pkt 2 – 6 oraz skarga do sądu.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

- POZOSTAŁE INFORMACJE ORAZ WYMAGANIA ZAMWIAJĄCEGO

- Zamawiający:

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,

- nie przewiduje aukcji elektronicznej ani dynamicznego systemu zakupów,

- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

- Udostępnienie SIWZ i załączników:

- SIWZ wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie zamawiającego w dniach roboczych w godzinach urzędowania, pok. nr 1 b

- SIWZ wraz z załącznikami dostępne jest bezpłatnie na stronie www.bip.rzeczyca.pl

- Na wniosek wykonawcy SIWZ wraz z załącznikami zostanie powielona, a kopia zostanie przesłana pocztą. Wykonawca poniesie jedynie koszty wykonania kopii SIWZ (50 gr za stronę A4) oraz związane z jej przesłaniem.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- Załącznik nr 1.1. - Wykaz inwestycji, na których osoba uczestnicząca w postępowaniu odpowiedzialna 
za kierowanie budową pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru;

- Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;

- Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej;

- Załącznik nr 5 – Wzór umowy,

- Załącznik nr 6 - Wzór informacji o podwykonawcach;

- Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

- Załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych;

- Załącznik nr 9 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia;

- Załącznik nr 10 (opis przedmiotu zamówienia):

11.1. projekt budowlany,

11.2. projekt techniczny,

11.3. specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych,

11.4. przedmiary robót.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty.

………………………………………………..

(nazwa i adres oferenta) (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY

na zamówienie publiczne pn:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca ”

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzeczyca ul. Tomaszowska 2, 97 – 220 Rzeczyca

2.	WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………………………………………………

oświadcza, że:

- oferuje wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- na I część zamówienia za cenę:

(cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt XIII SIWZ)

netto………….. ………………… zł

podatek VAT ………………..%, kwota ………………………. zł, co daje

kwotę brutto ………………………….. zł

(słownie: ................................................................................................................... złotych ….gr),

- na II część zamówienia za cenę:

(cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt XIII SIWZ)

netto………….. ………………… zł

podatek VAT ………………..%, kwota ………………………. zł, co daje

kwotę brutto ………………………….. zł

(słownie: ................................................................................................................... złotych ….gr),

- na III część zamówienia za cenę:

(cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt XIII SIWZ)

netto………….. ………………… zł

podatek VAT ………………..%, kwota ………………………. zł, co daje

kwotę brutto ………………………….. zł

(słownie: ................................................................................................................... złotych ….gr),

- na IV część zamówienia za cenę:

(cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt XIII SIWZ)

netto………….. ………………… zł

podatek VAT ………………..%, kwota ………………………. zł, co daje

kwotę brutto ………………………….. zł

(słownie: ................................................................................................................... złotych ….gr),

- Na wykonany przedmiot zamówienia zobowiązujemy się udzielić gwarancji:

- w zakresie I części zamówienia na okres……….. (słownie: ………………………………...)m-cy

- w zakresie II części zamówienia na okres……….. (słownie: ………………………………...)m-cy

- w zakresie III części zamówienia na okres……….. (słownie: ………………………………...)m-cy

- w zakresie IV części zamówienia na okres……….. (słownie: ………………………………...)m-cy

Uwaga: minimalny termin gwarancji wynosi 60 miesięcy.

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

- Zapoznałem się z SIWZ, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do jej treści i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.

- Uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty oraz właściwej realizacji zamówienia.

- Uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru Umowy, który stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, nie wnosi żadnych zastrzeżeń do jej treści i zobowiązuje się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy (na warunkach określonych w SIWZ, we Wzorze Umowy i złożonej ofercie) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- informuję(emy), że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję (emy) nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT: (w/w zapis związany jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.605),

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego | Wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Uwaga: niewypełnienie przez Wykonawcę tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

9. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- TAK

- NIE

Uwaga:

*zaznaczyć odpowiednie.

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

10. załączam poniższe dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty: )

- Wykaz inwestycji, na których osoba uczestnicząca w postępowaniu odpowiedzialna za kierowanie budowa pełniła funkcję kierownika budowy,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (formularz oświadczenia określa załącznik nr 2 do SIWZ);

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (formularz oświadczenia określa załącznik nr 3 do SIWZ);

- dokument potwierdzający uprawnienie osoby (osób) do złożenia oferty – w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów;

- informację o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli Wykonawca będzie korzystał z udostępnienia zasobów;

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………….

11. Wszelką korespondencję za pomocą faksu należy przekazywać na numer: ……………………… lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:…………………………………………

12. Kontaktowy numer telefonu……………………………………………………………………..

13. Informacje dodatkowe do przygotowania umowy w przypadku wyboru niniejszej oferty - Wykonawca podaje je według uznania:

1) Umowa z naszej strony będzie zawierana przez (imiona, nazwiska i stanowiska):

……………………………………………………………………………………………………………

2) NIP: ...............................................

3) REGON: ..........................................

4) Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym realizację umowy będzie  ...........................................................

………………dnia……………………..

…………………………………………

(podpis Wykonawcy )

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ............................................................................................................

Telefon/faks ..................................................................................................................................

Wykaz inwestycji, na których osoba uczestnicząca w postępowaniu odpowiedzialna 
za kierowanie budową pełniła funkcję kierownika budowy,  kierownika robót lub inspektora nadzoru - zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.

| Imię i Nazwisko kierownika budowy | Część zamówienia, której dotyczy zgłoszenie kierownika budowy | Przedmiot zamówienia oraz miejsce jego wykonania | Wartość robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | Data wykonania zamówienia | Podmiot, dla którego realizowane było zamówienie | Funkcja, jaką przy wskazanej inwestycji pełniła wymieniona osoba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |  |

Lista ta może zostać wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba.

..........................................			        ................................................

(miejscowość i data)		              (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia

woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca ”

Nazwa wykonawcy: ..........................................................................................................................................

Adres wykonawcy: ..........................................................................................................................................

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Świadom odpowiedzialności za składanie fałszywych informacji oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

............................................ 		 	 ….....................................

(miejscowość i data) 			 	 (podpis uprawnionego przedstawiciela

wykonawcy, pieczątka wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.        …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.       …………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca ”

Nazwa wykonawcy: ......................................................................................................................................

Adres wykonawcy: .......................................................................................................................................

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.             …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.      …………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o przynależności do grupy kapitałowej

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP, REGON:

Numer tel./faks:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca ” na podstawie ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, oświadczam/y, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

..................................	........................................................

miejscowość, data		(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór umowy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Oświadczam, że powierzam podwykonawcom wykonanie części zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca ”

w zakresie:

| Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia która zostanie powierzona podwykonawcy |
| --- | --- |

................................................... 	 ..............................................

/ miejscowość, data / 	/ podpis Wykonawcy /

Załącznik Nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Oświadczam, iż

…………………………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oddaje do dyspozycji:

…………………………………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędne zasoby tj.;

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

na cały okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca ”

…………………………………………………………………………………………………...

(forma uczestnictwa w realizacji zamówienia / zaangażowanie1)

  - np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje, szkolenia etc.

…………………………….. 					…………………………………….

(miejscowość i data) 		(podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................

Adres wykonawcy ............................................................................................................

Telefon/faks ..............................................................................................................

Wykaz robót budowlanych

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.1

| Przedmiot zamówienia (ze wskazaniem czy obejmował budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami) oraz miejsce jego wykonania | Wartość robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (z VAT) | Data wykonania zamówienia | Podmiot, dla którego realizowane było zamówienie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbioru).

...........................................			 ................................................

(miejscowość i data)			(podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia

woli w imieniu wykonawcy)

Lista ta może zostać wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ............................................................................................................

Telefon/faks ..................................................................................................................................

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami1

| Lp. | Imię i nazwisko | Numer części zamówienia, której dotyczy zgłoszenie danej osoby | Wykształcenie, specjalność uprawnień, nr uprawnień, nr wpisu do izby samorządu zawodowego | Lata doświadczenia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lista ta może zostać wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba.

..........................................			        ................................................

(miejscowość i data)		              (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia

woli w imieniu wykonawcy)

# Footnotes

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

) Należy wykreślić dokumenty, których Wykonawca nie załącza do niniejszej oferty.

* - niepotrzebne skreślić